Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального строительства.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Советская, д. 1».

Сведения о месте расположения объекта капитального строительства: Пензенская область, Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Советская, д. 1.

Перечень сборников сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство.

При разработке сметной документации были использованы следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ"

- Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ "Налоговый кодекс РФ (часть вторая)"

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"

- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 г. № 421/пр в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 г. № 557/пр)

- Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ (Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 г., в редакции приказов Минстроя РФ № 636/пр от 02.09.2021 г. и № 611/пр от 26.07.2022 г.)

- Нормативы сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных работ                  (Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 г., в редакции приказа Минстроя РФ № 317/пр от 22.04.2022 г.)

- Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства (приказ Минстроя РФ от 19.06.2020 г. № 332/пр, зарегистрирован Минюстом России 29.10.2020 № 60665)

- Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021г., зарегистрирован Минюстом России 28.07.2021 № 64411)

- Методика определения сметной стоимости строительства с применением федеральных (территориальных) единичных расценок и их составляющих (Приказ Минстроя России от 08.08.2022 г. № 648/пр).

Смета на строительство разрабатывается с использованием сметных нормативов, а также единичных расценок и составляющих единичных расценок к сметным нормам, сведения о которых включены в ФСН

При определении сметной стоимости применяются:

федеральные единичные расценки и отдельные их составляющие, в том числе: федеральные единичные расценки на строительные работы (ФЕР), федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ФЕРр), федеральные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (ФССЦ), федеральные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ФСЭМ), федеральные цены на перевозку грузов для строительства (ФССЦпг); ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр).

Обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства

Сметная стоимость строительства определена базисно-индексным методом.

Сметная стоимость строительства представлена в уровне цен, сложившемся ко времени составления сметной документации 4 квартал 2023 г., а также в базисном уровне 01.01.2000г.

Для пересчета из базисного уровня цен применены индексы по статьям затрат в соответствии письму Минстроя России от 28.11.2023г. №73528-ИФ/09.

- оплата труда (многоквартирные жилые дома - кирпичные) – 28,64

- материалы, изделия и конструкции (многоквартирные жилые дома - кирпичные) – 8,22

- эксплуатация машин и механизмов (многоквартирные жилые дома - кирпичные) – 10,79

- перевозка грузов автомобильным транспортом – 11,72

- проектные работы -5,67.

Затраты на проведение экспертизы проектной документации определены с применением коэффициента 6,92 (коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 2023 году по отношению к уровню цен на 01.01.2001г.).

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ФЕРр, ТЕРр, сметные затраты на работы по капитальному ремонту объектов капитального строительства определены по сметным нормам, включенным в ФЕР, ТЕР, с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов.

При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, стоимость их определяется по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ).

Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 г. № 421/пр.

Источник финансирования – Местный бюджет.

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта – 1800,00 тыс. руб., что подтверждается письмом администрации Малосердобинского района Пензенской области №55 от 15.10.2023г.

Затраты на осуществление строительного контроля принять в размере 2,14%, в соответствии Постановлению Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен заказчиком в размере 2% для объектов непроизводственного назначения, в соответствии п. 179 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 г. № 421/пр.

В соответствии с пп.180-181 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 г. № 421/пр, за итогом сводного сметного расчета в текущих ценах приведена сумма налога на добавленную стоимость, принятая в размере 20%, установленном законодательством Российской Федерации (Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ).

Сметная стоимость строительства:

а) В базисном уровне цен 2001 (на 01.01.2000г.) без НДС:

Всего – 314,05 тыс. руб.

- строительно-монтажные работы – 300,07 тыс. руб.

- прочие затраты – 13,98 тыс. руб.

б) В текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2023 г. с учетом НДС:

Всего – 1649,25 тыс. руб.

- строительно-монтажные работы – 1582,77 тыс. руб.

- прочие затраты – 66,48 тыс. руб.

Составил: инженер-сметчик __________________ Иванов И.И.

(подпись)